## Slide 1: Bildung von Systemtrassencharakteristiken
Systematisierung für STA
DB Netz AG | Daniel Pöhle | Digitale Kapazitätssteigerung | Frankfurt am Main | 12.10.2017

## Slide 2: Themen
Einführung und TEP
Systematisierung
Tagesganglinie

## Slide 3: Gesamtkontext
Beispiel STA:
Relation: Hamburg – Magdeburg, via Büchen, Ludwigslust, Wittenberge
Standardisierung
  Systemtrasse „schnell“: BR 185, 2000t, vmax = 100 km/h, …
  Systemtrasse „langsam“: BR 140, 1400t, vmax = 80 km/h, …
Tagesganglinie
  00.00 Uhr – 04.59 Uhr: pro Stunde 4 schnelle und 2 langsame Systemtrassen
  05.00 Uhr – 19.59 Uhr: pro Stunde 3 schnelle und 1 langsame Systemtrassen
  20.00 Uhr - 23.59 Uhr: pro Stunde 3 schnelle und 2 langsame Systemtrassen

## Slide 4: Trasseneignungsprüfung bei der Belegung
Die wichtigsten Kategorien, die in der TEP überprüft werden müssen sind:
Elektrifizierung
Gesamtlänge
Lichtraumprofileinschränkungen
Grenzlast
Fahrdynamische Eignung, d.h. schafft die Trassenanfrage die vorgegebene Fahrzeit der Systemtrasse
Trasseneignungs-prüfung

## Slide 5: Die Berechnung und Vergleich der Fahrzeit ist für die TEP nicht ausreichend
Fahrzeitrechnung für jeden potentiellen Pfad ist sehr aufwändig während der Laufzeit
Vorab-Berechnung erzeugt extrem viel Datenmüll, „Label“ an der Systemtrasse für jede Anfrage
Abweichung der berechneten Zeit-Wege-Linie der Trassenanfrage darf keine starke Abweichung von der konstruierten Zeit-Wege-Linie der aufweisen
Trotz identischer Fahrzeit am Ende der Strecke ergeben sich zum Teil starke Abweichungen zwischen ZWL
Ziel: Streckenunabhängige und schnelle Prüflogik (<= Vgl.)

## Slide 6: Einflussfaktoren auf die Fahrzeitberechnung eines Zuges
Zugkraft des Triebfahrzeugs bei der jeweiligen Geschwindigkeit (Zugkraft-Geschwindigkeits-Diagramm)
Masse des Wagenzugs
Höchstgeschwindigkeit des Zuges (und der Strecke)
Bremsvermögen des Zugs
Reduzierte Höchstgeschwindigkeit durch fehlende Bremshundertstel in Gefällestreckenabschnitten
Laufwiderstand und Wagenwiderstand
Neigungswiderstand der Strecke
Einflussfaktoren auf die Fahrzeit des Zuges

## Slide 7: Statt eines Fahrzeitvgl. wird geprüft, ob die Anfrage mindestens das gleiche Potential zur Erreichung der Fahrzeit mitbringt
Das Beschleunigungsvermögen der Anfrage muss größer oder gleich dem Beschleunigungsvermögen der Systemtrasse sein
Die Höchstgeschwindigkeit der Anfrage muss größer gleich der maximal konstruierten Geschwindigkeit der Systemtrasse sein
Die Bremsverzögerung der Anfrage muss größer gleich der Bremsverzögerung der Systemtrasse sein (zum Glück einfach: 0,35 m/s² für die Bremsstellung P und 0,20 m/s² für die Bremsstellung G)
Die vorhandenen Bremshundertstel der Anfrage müssen größer oder gleich der Mindestbremshundertstel der Systemtrasse sein, damit die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit aufgrund fehlender BrH nicht größer ausfällt als für die Systemtrasse
Vier Kriterien zur Prüfung des Potentials der Anfrage

## Slide 8: Beschleunigungsvermögen – a(v)-Diagramm
0
25
50
75
100
km/h
m/s²
0,04
0,08
0,12
0,16
Verlauf dieser Kurve ist unabhängig von der Strecke, da Neigung eine konstante Verzögerung auslöst

## Slide 9: Es sollte eine Toleranz bei der Prüfung der a(v)-Werte berücksichtigt werden
Systemtrasse
Toleranz

## Slide 10: Themen
Einführung und TEP
Tagesganglinie
Systematisierung

## Slide 11: Vorgehen / Aufgabenstellung
  Finde für das systematisierte Netz eine Menge von Systemtrassencharakteristiken, mit denen mindestens 90% der Anfragen je Abschnitt abgedeckt werden
  Finde für das Gesamtnetz nicht mehr als 25 verschiedene Systemtrassencharakteristiken
  Weise jedem STA bis zu 3 unterschiedliche Systemtrassencharakteristiken zu
  Bilde anschließend die Tagesganglinie je Systemtrassencharakteristik

## Slide 12: Je STA verkehren viele unterschiedliche SGV-Anfragen
 | TRAINRUN | TFZ | NUM_TFZ | VMAX | TOTALLENGTH | TOTALWEIGHT | BREAKCLASS | BrH | LZB | ELECTRIC | TRAINCLASS
1 | 16 | 152-2 | 1 | 90 | 569 | 2952 | P | 61 | TRUE | 1 | FGz
2 | 25 | 152-3 | 1 | 120 | 719 | 1462 | P | 80 | TRUE | 1 | FGz
3 | 32839 | 6186-1 | 2 | 100 | 628 | 2284 | G | 80 | FALSE | 1 | FGz
4 | 32840 | 6186-1 | 1 | 100 | 628 | 1674 | P | 80 | TRUE | 1 | FGz
5 | 40008 | 185-2 | 1 | 100 | 594 | 1485 | P | 78 | TRUE | 1 | FGz
6 | 40009 | 185-2 | 1 | 100 | 619 | 1675 | P | 69 | FALSE | 1 | FGz
7 | 40564 | 189-2 | 1 | 100 | 469 | 1386 | P | 67 | TRUE | 1 | FGz
8 | 40565 | 189-2 | 1 | 100 | 579 | 1676 | P | 69 | FALSE | 1 | FGz
9 | 41139 | 182-2 | 1 | 120 | 719 | 1676 | P | 78 | TRUE | 1 | FGz
10 | 41811 | 185-2 | 1 | 120 | 609 | 1585 | P | 78 | TRUE | 1 | FGz
11 | 41903 | 185-2 | 1 | 100 | 639 | 1675 | P | 78 | FALSE | 1 | FGz
12 | 42903 | 185-2 | 1 | 100 | 669 | 1675 | P | 78 | FALSE | 1 | FGz
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
Welche Zugcharakteristiken repräsentieren die auf dem STA verkehrenden Züge am besten? Wir sollen stille Reserven vermeiden!

## Slide 13: Vorgehen für 2013
  Nutzung der STAs, die auf den „blauen“ Strecken in der FinVe definiert worden sind
  Über alle Eigenschaften (a(v), vmax, Bremsstellung, BrH) müssen kombiniert mindestens 90% der Anfragen erfüllt werden
  LZB und Elektrifizierung sind nicht Teil der 90%, da abwärtskompatibel:
    Standard für 90% ist elektrifiziert, denn elektr. Trasse kann auch von Diesel genutzt werden wenn alle o.g. Eigenschaften erfüllt sind
    Standard für 90% ist ohne LZB, denn Tfz mit LZB kann auch ohne LZB fahren
    Insbesondere: Entkopplung von Tfz/Masse (Beschleunigungsvermögen) und Elektrifizierung!
  Vorgehen Bottom-Up zur Begrenzung der max. Anzahl Zugcharakteristiken
  Zwei Arten von Zugcharakteristiken:
    Erforderlich zur Abdeckung von 90%
    Nützlich zur günstigen Abdeckung vieler Anfragen, um „stille Reserven“ in der Fahrzeit zu begrenzen

## Slide 14: Welches Mischungsverhältnis der 25 Charakteristiken ist am besten geeignet für die Systematisierung?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  ...
  23
  24
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  ...
  2
  1
vs.
90%-Abdeckung nicht möglich
1. Schritt: Bestimmung der 90%-Abdeckungs-Charakteristiken

## Slide 15: Beispiel für Bottom-Up mit 6 Zugcharakteristiken
90%-Abdeckungs-Charakteristiken
Mit 43 verschiedenen Charakteristiken lassen sich alle STA individuell mit 90% abdecken

## Slide 16: Bestimmung des Gewinns durch eine oder zwei zusätzliche Zugcharakteristiken
90%-Grenze
Gewinn
Fahrzeit auf 10km Streckenlänge
(1x Beschl auf vmax, konst., 1x bremsen zum Stillstand)
1
2
  Punkt 1: Kein Gewinn durch Einfügen der zusätzlichen blauen Charakteristik
  Punkt 2: Gewinn ist Abstand zwischen blau und roter Linie
  Wähle geeignete zusätzliche Charakteristiken sodass der Gewinn maximiert wird
  Abschneiden Gewinn für besonders schnelle Anfragen  widerstrebt Systematisierungsgedanken
  Dritte Zugcharakteristik, wenn v_max ≤ 50 km/h, um zu große Verluste zu vermeiden

## Slide 17: Welches Mischungsverhältnis ist am besten geeignet für die Systematisierung?
  6
  7
  8
  9
  10
  ...
  23
  24
  19
  18
  17
  16
  15
  ...
  2
  1
vs.
  Wenige 90%-Charakteristiken führen zu größerem Verlust im unteren Geschwindigkeitsbereich
  Wenige 90%-Charakteristiken führen zu einer höheren Anzahl STA mit 3 Charakteristiken (eigentlich unerwünscht aber dadurch geringere Verlustzeiten)
  Wenige schnelle Charakteristiken führen zu größerem Verlust im oberen Geschwindigkeitsbereich

## Slide 18: Ergebnis
  16x 90%-Zugcharakteristiken
  9x schnelle Zugcharakteristiken

## Slide 19: Ausgewählte Systemtrassencharakteristiken bei REM_9

## Slide 20: Zuordnung der STA zu den Charakteristiken
T10km gerundet Abdeckung STA Einsparung Systemtrasse

## Slide 21: Themen
Einführung und TEP
Systematisierung
Tagesganglinie

## Slide 22: Für die Tagesganglinie dürfen nicht nur die damals gefahrenen Züge betrachtet werden
Auffüllen für 3% Steigerung
Mind. 1 Trasse je Charakteristik pro 30 min
In Summe mindestens 12 Trassen pro 2h
Auffüllen proportional zum tatsächlichen Mischungsverhältnis der Charakteristiken auf der Strecke

## Slide 23: Für den STA 173 B (GRi) gibt es nur eine bzw. drei Tagesganglinienabschnitte
1 Tagesganglinienabschnitt
3 Tagesganglinienabschnitte

## Slide 24: Die Dateneingabe soll für die Lieblings-STA erfolgen, ein Einlesen der Daten per Skript wird ebenfalls möglich sein
Südwest: STA 173B Offenburg - Freiburg - Offenburg
Ost: STA 19 Bln-Köpenick - Sderbrücke - Bln-Köpenick
Süd: STA 203 Nürnberg Rbf Ausfahrt - Würzburg - Nürnberg Rbf Ausfahrt
West: STA 109B Mathilde - Köln Kalk Nord - Mathilde
Mitte: STA 129A Fulda - Bebra - Fulda
Nord: STA 001 Maschen Gbf - Flensburg - Maschen Gbf
Südost: 39B Fak unt. BF W 26 - Dresden Friedrichst. - Fak unt. BF W 26
Lieblings-STA

## Slide 25: Erstellung von TEP-Testfällen auf den Lieblings-STA
  Start und Ziel in der Wolke des Lieblings-STA (z.B. von Offenburg nach Freiburg), d.h. kein Vor- und Nachlauf und kein Ein- und Ausbruch
  Systemtrassencharakteristiken nach der neuen Vorgabe bis zu 3 Stück je STA
  Erstellung von C&R-Anfragen
  Abprüfung der TEP-Funktionalitäten
    Beschleunigungsvermögen
    Bremsvermögen (Bremsstellung P aufwärts oder G)
    Mindestbremshundertstel
    Höchstgeschwindigkeit
    Elektrifizierung
    Gesamtlänge Zug
  Je Richtung des Lieblings-STA mindestens
    1 Positivtest (Anfrage kann auf Systemtrasse belegt werden)
    Je TEP-Funktionalität 1 Negativtest (Anfrage kann auf keiner der bis zu 3 Systemtrassencharakteristiken verkehren)
    2-3 Grenzfall-Tests